| Thortex Floor-Tech F.B. Primer – высокоэф-фективный маловязкий, не содержащий растворитель грунт, используемый в качестве универсальной уплотняющей и грунтующей системы для пористых асфальтных и бетонных полов перед нанесением систем эластичных полов серии Thortex. Thortex Floor-Tech F.B. Primer основан на специально подобранных полиуретановых смолах в сочетании с органическими растворителями, создающими грунт/герметик с оптимальным уровнем проникания в подложку, прилипания к ней и способности к нанесению последующего слоя. Thortex Floor-Tech F.B. Primer – может легко и просто наноситься с помощью кисти или валика и является идеальной грунтующей системой для пористых асфальтных и шероховатых или изношенных участков полов перед нанесением верхних полиуретановых напольных покрытий серии Thortex, обеспечивая долгосрочную защиту промышленных полов и других поверхностей в самых агрессивных условиях. Thortex Floor-Tech F.B. Primer может также применяться в качестве пылезащитной системы для бетонных полов. Прежде чем приступить к применению продукта, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующей информацией и убедитесь в полном понимании процедуры правильного нанесения продукта. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Все поверхности должны быть чистыми, сухими, не содержать масла, смазки и несвязных материалов. Новый бетон: Для удаления цементного молока обработайте поверхность легким абразивоструйным обдувом, киркованием или механической зачисткой. Образовавшуюся пыль и продукты очистки необходимо смести или убрать пылесосом. Существующий бетон: Для полного удаления с поверхности грязи, масла и смазки смойте ее под высоким давлением водным раствором моющих средств. Сильные масляные загрязнения могут потребовать выпотевания и выжигания. Старые покрытия должны быть удалены абразивоструйной зачисткой или киркованием. Всю пыль и образовавшиеся обломки необходимо смести или убрать пылесосом. | Примечание: Все бетонные поверхности не должны содержать влагу более 7%. Прочие поверхности: Поверхности необходимо полностью обезжирить и затем тщательно зачистить с последующим удалением пылесосом всей образовавшейся пыли. смешивание Thortex Floor-Tech F.B. Primer – однокомпонентный материал и перед применением его требуется только размешать, чтобы исключить самое незначительное разделение состава. Thortex Floor-Tech F.B. Primer не требуется разбавлять, если его используют в качестве грунта. Если же он используется для пыленепроницаемого уплотнения бетона, первый слой Thortex Floor-Tech F.B. Primer следует на 25 % разбавить растворителем Thortex Floor-Tech F.B. Thinners. Нанесение Thortex Floor-Tech F.B. Primer нельзя наносить при относительной влажности, превышающей 85%, или когда температура покрываемой поверхности менее чем на 3˚С превышает точку росы. Thortex Floor-Tech F.B. Primer должен наноситься на подготовленную поверхность щеткой или валиком, обеспечивая однородное равномерное покрытие. Не допускайте чрезмерного нанесения и образования луж. На негладких, ямчатых поверхностях, втирайте материал в поверхность, обеспечивая полное увлажнение подложки. Примечание: на очень пористых поверхностях может потребоваться нанесение второго слоя Thortex Floor-Tech F.B. Primer. Второй слой также необходим, когда Floor-Tech F.B. Primer используется как пылезащитное уплотнение. СРАЗУ ЖЕ после работы все оборудование промойте универсальным очистителем Thortex Universal Cleaner. |
| --- | --- |
| Теоретическая укрывистость 8,6 м2/л (0,116л/м2 ) при Толщине Сухой Пленки 75 мкм. Рекомендуемые толщины пленки Влажной – 115 мкм; Сухой – 75 мкм. Подробные рекомендации по работе с продуктом можно запросить в техническом центре. ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | ОХРАНА ТРУДА При условии соблюдения обычных правил производства работ Thortex Floor-Tech F.B. Primer можно безопасно использовать. В замкнутых пространствах необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. Необходимо пользоваться защитными перчатками. Полная информация по охране труда прилагается к поставляемому продукту, либо предоставляется по запросу. УПАКОВКА Поставляется в упаковках по 5 и 25 л. |

ООО "РЕМТЕХ"
                               г. Москва, тел. (495) 764-09-06 или (985) 764-09-06  Сайт:  http://7640906.nm.ru/
                                         Запросить дополнительную информацию можно по электронной почте: remteh@bk.ru
                                           Консультации технического специалиста по мобильному телефону: (906) 082-27-77

# Text boxes

Однокомпонентный Полиуретановый Грунт                                                                   На Основе Растворителя

# TX856/0502

РЕМОНТНАЯ И ЗАЩИТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

технический ПАСПОРТ характеристика

| Соотношения смешивания | Поставляется готовым к применению |
| --- | --- |
| Внешний вид | Прозрачная янтарная жидкость |
| Высыхание и твердение |  |  |
| Время при 20˚С | Сухой на ощупь | 2 часа |
|  | Высохший до нанесения последующего слоя: |
|  | минимальное максимальное | 2 часа – материалами на основе растворителя. 4 часа – материалами без растворителя. 24часа – материалами на основе растворителя. 16 часов – материалами без растворителя. |
|  | Полная поли-меризация | 7 дней |
| Твердый остаток по объему | 65% |
| Содержание летучих органических веществ | - 326 г/л |
| Срок годности | Использовать в пределах 5 лет после приобретения. Хранить в заводской упаковке при темпе-ратуре от 5˚С до 30˚С. |

F.B.