| Thortex Release Agent – высокоэффективная, простая в применении быстросохнущая система, предназначенная для нанесения на поверхности, не допускающие прилипания ремонтной системы Thortex Repair Systems и для облегчения отделения отливок. Thortex Release Agent основывается на уникальной смеси воска и не поглощающих озон растворителей, при нанесении которой образуется быстросохнущее и безопасное в применении покрытие. Прежде чем приступить к применению продукта, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующей информацией и убедитесь в полном понимании правильной процедуры нанесения продукта. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Покрываемые поверхности должны быть чистыми, и не содержать других загрязнений. Участки, которые не покрываются опалубочной смазкой Thortex Release Agent, следует защитить, чтобы избежать их загрязнения. смешивание Thortex Release Agent – однокомпонентный материал, который перед применением необходимо только взболтать, чтобы избежать какого-либо его разделения. Нанесение Thortex Release Agent наносится на подлежащие обработке поверхности кистями, поставляемыми в упаковке. Следите за тем, чтобы все поверхности были покрыты, избегая чрезмерных толщин. | ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ОХРАНА ТРУДА При условии соблюдения обычных правил производства работ Thortex Release Agent можно безопасно использовать. В замкнутом пространстве необходимо обеспечить соответствующую вентиляцию. Избегается чрезмерного контакта с кожей. Пользуйтесь защитными очками для защиты глаз от попадания брызг. Полная информация по охране труда прилагается к поставляемому продукту, либо предоставляется по запросу. |
| --- | --- |

| УПАКОВКА Поставляется в упаковках по 100 г. Информация, приведенная здесь, предназначена только для общего руководства и не может быть использована как нормативный документ. Данная информация достоверная, но мы не несем никакой ответственности за использование данного продукта или этой информации, так как оно выполняется без контроля компании. Пользователи должны экспериментально определить пригодность данного продукта для своих конкретных задач. Детальные спецификации предоставляются компанией по запросу. |  |
| --- | --- |

ООО "РЕМТЕХ"
г. Москва, тел. (495) 764-09-06 или (985) 764-09-06
Сайт:  http://7640906.nm.ru/
Запросить дополнительную информацию можно по электронной почте: remteh@bk.ru
Консультации технического специалиста по мобильному телефону: (906) 082-27-77

# Text boxes

| Соотношения смешивания | Поставляется готовым к применению. |
| --- | --- |
| Внешний вид | Мутная жидкость |

RELEASE  AGENT

Однокомпонентное Быстросохнущее Антиадгезионное Покрытие

# TX095/0303

РЕМОНТНАЯ И ЗАЩИТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

технический ПАСПОРТ характеристика

| Высыхание и твердение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Время при 20˚С | Сухой на ощупь | 5-8 мин.* |
|  | Высохший до твердого состояния | 2-4 часа* |
| * В зависимости от преобладающих условий |
| Твердый остаток по объему | 7% |
| Содержание летучих органических веществ | 700г/л |  |
| Срок годности | Использовать в пределах 5 лет после приобретения. Хранить в заводских герметичных емкостях при температуре хранения от 5˚С до 30˚С. |