| Thortex Uni-Tech T.D.F. – высокоэффективная полимерная система, специально разработанная в качестве долговечной декоративной отделки для защиты открытых площадок автостоянок и других напольных поверхностей. Thortex Uni-Tech T.D.F. построен на уникальной смеси акриловых и уретановых полимеров, усиленных стабилизаторами цвета и химически стойкими пигментами, создающими покрытие с превосходным сопротивлением абразивному износу и погодному влиянию, стойкостью к воздействию химикатов, сохраняя, при этом, длительное время цвет и блеск. Thortex Uni-Tech T.D.F. абсолютно не подвержен влиянию предельных уровней ультрафиолетовых лучей и является отличной защитой как для внутренних так и для наружных поверхностей. Прежде чем приступить к применению продукта, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующей информацией и убедитесь в полном понимании правильной процедуры нанесения продукта. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Все поверхности должны быть предварительно покрыты соответствующей многослойной системой Thortex. Все покрываемые поверхности должны быть чистыми, сухими и не содержать масла жира и других загрязнений. Все поверхностные слои должны наносится в соответствии с паспортами для этих материалов. смешивание Thortex Uni-Tech T.D.F. – двухкомпонентный материал, включающий основу и активатор, которые перед применением необходимо вместе смешать. Тщательно размешайте основу, чтобы исключить самое незначительное разделение компонента. Продолжайте мешать основу, добавляя при этом все содержимое банки с активатором. Продолжайте мешать до получения однородной массы. Замешанный продукт необходимо использовать в пределах 2 часов после смешивания при 20°C. | Нанесение Не наносите материал при относительной влажности выше 85% или когда температура покрываемой поверхности, менее чем на 3°C превышает точку росы. Минимальная температура нанесения 2°C. Нанесение кистью: используйте кисти хорошего качества. Наносите Thortex Uni-Tech T.D.F. равномерными мазками, избегая чрезмерного нанесения, что может привести к занижению толщины покрытия на других участках по сравнению с заданной в спецификации. Нанесение валиком: предпочтительней использо-вать мохеровые валики с коротким ворсом. Равномерно распределяйте Thortex Uni-Tech T.D.F. по поверхности, регулярно проверяя, чтобы нанесенный мокрый слой имел необходимую однородную толщину. Thortex Uni-Tech T.D.F. при нанесении кистью или валиком, как правило, не требует разбавления. Если же потребуется разбавление, можно добавить полиуретановый растворитель Thortex Polyurethane Thinners. Безвоздушное распыление: типовые параметры распыления следующие: Коэффициент накачки 32:1; Размер сопла 0,013-0,015”; Давление в распыляющей головке 140 кг/см2. Избегайте избыточного распыляющего давления. Используйте минимально возможное давление насоса, при котором достигается хорошее распыление. При нанесении безвоздушным распылением может потребоваться разбавление Thortex Uni-Tech T.D.F. растворителем Thortex Polyurethane Thinners до10%. СРАЗУ ЖЕ после работы все оборудование промойте универсальным очистителем Thortex Universal Cleaner. Теоретическая укрывистость 11 м2/л при Толщине Сухой Пленки 50 мкм. Рекомендуемые толщины пленки Влажной – 90 мкм; Сухой – 50 мкм. Подробные рекомендации по работе с продуктом можно запросить в техническом центре. |
| --- | --- |

| ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Сопротивление удару без повреждений (груз 0,9 кг, ВS2782, Часть 3 падающий с высоты 45 см) Паропроницаемость 3,74 х 10–5 перм.см ASTM D1653 Стойкость к ультрафиолету 1000 часов воздействия QUV-B ASTM G53 без потери глянца и изменения цвета. ОХРАНА ТРУДА При условии соблюдения обычных правил производства работ Thortex Uni-Tech T.D.F. можно безопасно использовать. При нанесении распылением надевайте респираторы. Полная информация по охране труда прилагается к поставляемому продукту, либо предоставляется по запросу. УПАКОВКА Поставляется в упаковках по 3,5 л. | Информация, приведенная здесь, предназначена только для общего руководства и не может быть использована как нормативный документ. Данная информация достоверная, но мы не несем никакой ответственности за использование данного продукта или этой информации, так как оно выполняется без контроля компании. Пользователи должны экспериментально определить пригодность данного продукта для своих конкретных задач. Детальные спецификации предоставляются компанией по запросу. |
| --- | --- |

ООО "РЕМТЕХ"
г. Москва, тел. (495) 764-09-06 или (985) 764-09-06
Сайт:  http://7640906.nm.ru/
Запросить дополнительную информацию можно по электронной почте: remteh@bk.ru
Консультации технического специалиста по мобильному телефону: (906) 082-27-77

# Text boxes

Двухкомпонентное Полиуретановое Покрытие На Основе Растворителя

# TX869/0203

РЕМОНТНАЯ И ЗАЩИТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

технический ПАСПОРТ характеристика

UNI-TECH T.D.F.

| Высыхание и твердение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Время при 20˚С | Время использования после смешивания | 2 часа |
|  | Сухой на ощупь | 1 час |
|  | Высыхание до твердого состояния | 4 часа |
|  | Высохший до нанесения последующего слоя: минимальное максимальное | 1 час 24 часа |
|  | Полная полимеризация | 7 дней |
| Твердый остаток по объему | 56% |
| Содержание летучих органических веществ | 383 г/л |  |
| Срок годности | Использовать в пределах 5 лет после приобретения. Хранить в оригинальной закрытой емкости при температуре от 5˚С до 30˚С. |

| Соотношения смешивания | 6 частей основы к 1части активатора. |
| --- | --- |
| Внешний вид | Основа | Цветная жидкость |
|  | Активатор | Прозрачная жидкость |